## Slide 1
Handwritten mathematical symbols OCR
2023-1 인공지능과딥러닝 6조
Term-project
융합기계공학과 지민우 권준형
기계공학부 박준우

## Slide 2: I. Background
Optical character recognition (OCR)
  Handwritten text, Printed text  Machine-encoded format (digital form)
  OCR technology
    Automation of text conversion
    Text conversion into searchable information
  OCR technology 활용 사례
    Papago - 이미지 번역 서비스
    주민등록증, 사업자등록증 등 행정문서 처리 자동화
    물류 시스템 자동화
Examples of OCR technology

## Slide 3: I. Background
  OCR system
    Extraction of features
    Classification of features (based on patterns)
Mathematical symbols OCR
  일렬로 정렬된 문자가 아닌 수식을 Recognition
    Printed 된 수식을 지원하는 상업용 OCR 프로그램
    교육 현장 등 넓은 분야에 활용 가능
  Handwritten mathematical symbols OCR
    인식 정확도가 높지 않아 상업적 활용이 부진함
    회전, 필체 등 내-외부적 Noise가 존재하여 보다 정교한 이미지 전처리가 요구됨
Flow chart of mathematical symbols OCR
Commercial mathematical symbols OCR program
Example of preprocessing

## Slide 4: II. Research objectives
Handwritten mathematical symbol OCR
  수식 Image를 Recognition하여 Text로 변환
  숫자만으로 구성된 수식에 한하여 OCR을 수행한 선행 연구가 존재함
  본 Term project에서는, 문자를 포함한 수식을 인식하여 OCR을 수행할 수 있도록 하였음
  Overall OCR process
    Image preprocessing (w/ OpenCV) + Recognition
    Model training
    Prediction
Prior research related to handwritten mathematical symbol OCR
Example of research objectives
Referenece : Lee, Jhonson, Bobbi Winema Yogatama, and Hans Christian. "Optical character recognition for handwritten mathematical expressions in educational humanoid robots." 2018 IEEE 8th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET). IEEE, 2018.

## Slide 5: III. Methodology
Preprocessing
  Model prediction에 앞서, Dataset의 Noise를 줄이기 위한 Image Preprocessing이 요구됨
  수식 영역을 정의하기 위하여, 수식 주변의 Box를 이용함
  Box를 기준으로 Truncated된 Image를 Grayscale로 변경하고, Gaussian blur를 적용 후 Edge를 찾기 위한 이미지 연산을 진행함
  Box를 기준으로 Denoised 된 Image를 얻을 수 있었음
Schematic diagram of postprocessing
Preprocessed image

## Slide 6: III. Methodology
Preprocessing - erosion
  앞선 Preprocessing을 통하여 Image의 Noise를 줄일 수 있었으나, 등호 ( = )와 같이 세로 폭이 존재하는 개체가 분리되어 인식되는 문제가 발생함
  세로 폭을 갖는 개체가 하나의 개체로 인식될 수 있도록 폭을 조정함
  OpenCV의 Filter 중 ‘Dilation’과 ‘Erosion’이 해당 기능을 수행할 수 있으며, 개체의 색이 검정색임을 고려하여 ‘Erosion’을 이용하였음
  통일된 Size로 Image를 처리하기 위하여, ‘Padding’을 이용하여 Resizing을 진행하였음
Preprocessed image with erosion
Improved result of recognition

## Slide 7: III. Methodology
Training
  Kaggle의 ‘Handwritten math symbol dataset’을 활용하여, Training 및 Testing을 진행하였음 (Train size = 338,376, Test size = 37,598, Training epoch = 25, Batch size = 256)
  Dataset에서 추출한 Mathematical symbol을 CNN model 을 사용하여 학습
  Adam optimizer을 사용하여 Loss function의 Optimization을 수행하였으며, 그 결과는 아래와 같음
Result of optimization
Accuracy : 98.44%

## Slide 8: IV. Experiment
Experimental setup
  우측 표의 환경에서, 학습 소요 시간은 약 45분이었음.
  본 모델에서 Test case에 대한 Prediction을 수행한 결과는 아래와 같음
Experimental setup
Results
Input image (test case)
Image recognition

## Slide 9: IV. Experiment
Quantitative evaluation
  수기로 작성한 40개의 수식을 인식하는 Quantitative evaluation을 진행하였음
  40개의 수식 중 인식에 성공한 수식은 30개로, 평균 인식 정확도는 75% 이었음
  Rotation에 대해서는 비교적 강건한 인식 성능을 보였으나, Shear 및 필체 차이에 따른 인식 정확도 감소 Issue가 존재하였음. 더불어, 2차원적으로 작성된 수식 (분수식)을 가로 방향으로 그대로 읽는 Issue가 존재하였음
Correct prediction
Incorrect prediction
(handwriting difference)
Incorrect prediction
(2-D equation)

## Slide 10: V. Conclusion & Future work
Conclusion
  Image preprocessing을 이용하여 Noise를 최대한 제거함으로써 수식 인식 정확도를 향상시킬 수 있었음.
  일렬로 정렬된 1-D 수식 인식 과정에서, 일부 기호가 분리된 객체로 인식되는 Issue가 발생하였으며, ‘Erosion’을 통한 Preprocessing을 통하여 이를 해결할 수 있었음.
  본 모델은 수식을 1차원적으로 처리하기 때문에 분수 등과 같이 2차원적으로 작성된 수식에 적용할 수 없다는 한계를 지님.
Future work
  2차원적으로 작성된 수식의 경우, 수식 내 각 개체의 좌표를 2차원적으로 인식하는 이미지 처리 방식이 필요하다고 판단됨.
  더불어, 필체 차이에 따른 인식 정확도 감소 문제를 해결하기 위하여 추가적인 학습 모델 개선 및 이미지 전처리 과정 보완이 필요하다고 판단됨.
  향후 지수, 미적분 등이 포함된 다양한 수식을 인식하여 Text로 출력이 가능하도록 모델을 보완할 예정임.

## Slide 11
Q&A